## Slide 1
Project
SmartPatate

## Slide 2: Présentation du projet
Créer un capteur capacitif permettant de détecter :
  Touché à un doigt
  Touché à deux doigts
  Saisie à pleine main
+
+
+
+
+
+

## Slide 3: Expériences
Exp 1
Exp 2
Notes: Pourquoi parle-t-on de capteur capacitif ?
Notre capteur peut détecter tous types de matériaux, y compris des non-métalliques. Il détecte la capacité entre l’électrode et le potentiel électrique de la terre.
Déduisez-en quel composant le corps humain remplace dans le montage.
L’homme peut agit comme un condensateur (car il a une capacité) et une résistance (la peau a un effet de résistance, 1M Ω pour une peau sèche, mais le corps en lui-même possède une résistance moyenne de 100 Ω) et la terre (il est relié à celle-ci). Dans ce cas l’homme à surtout l’action d’un condensateur car il se charge lorsqu’il touche l’électrode. Plus précisément, il remplace le diélectrique entre les plaques de ce « condensateur ».
Pourquoi le signal diminue-t-il ?
La résistance de la peau bloquerait un courant continu, mais un courant alternatif passe à travers la peau et forme une interface capacitive entre l’électrode et les fluides ioniques du corps. Les propriétés de résistance et de capacité du corps humain s’opposent au courant alternatif. Cette opposition a pour effet de modifier la phase et l’amplitude du signal initialement émis. L’amplitude de la tension baisse quand nous touchons le fil car le corps humain va induire une certaine résistance et va se charger comme un condensateur pour résumer.
Avec ces résultats expérimentaux, calculer la capacité de votre corps en fonction du type de contact.
La capacité d’un condensateur correspond au rapport entre la charge électrique du conducteur divisée par son potentiel. La fréquence des oscillations f0 est reliée à l’inductance L et à la capacité C par :
𝑓0=1/(2𝜋∗√𝐿𝐶)
2𝜋∗√𝐿𝐶∗𝑓0=1
√𝐿𝐶=1/2𝜋∗1/𝑓0
(√𝐿𝐶)^2=(1/2𝜋∗1/𝑓0)^2
𝐿𝐶= (1/(2𝜋^2 )∗1/(𝑓0^2 ))
𝐶=1/(𝐿∗(2𝜋∗𝑓0)^2 )
𝐶=1/(0.01∗(2𝜋∗100000)^2 )
C = 1 / 3 947 841 760
C =2.53*10^-10 F
Pourquoi les valeurs de l’amplitude du signal évoluent en fonction de la manière dont vous touchez la patate ?
Notre corps possédant une certaine résistance, surtout au niveau de la peau, plus la surface où nous touchons la patate est grande, plus la résistance sera élevée. De plus, la capacité d’un condensateur est proportionnelle à la surface de ses armatures. Toucher avec un ou plusieurs doigts va donc changer l’amplitude du signal.

## Slide 4: Explication du fonctionnement1
Capteur capacitif simple : capacité entre électrode active et terre avec un circuit RC
Notre projet : mesure changement d’amplitude
de différentes fréquences avec un circuit RLC
passe bande
Evènement tactile
Analyse des variations d’amplitude
Résultat
Générateur de courbe
Filtre Passe Bande

## Slide 5: Présentation du prototype

## Slide 6: Bilan du projet
Notre premier projet pratique
Des points positifs :
  Un projet original et intéressant
  Développement d’un travail de groupe
Des difficultés :
  Un calibrage instable
Project
SmartPatate